EAGLE - Control Panel/Riadiaci panel

Menu

FILE/SÚBOR

- File/New/ - vytvoriť nový súbor: Project/Projekt, Schematic/Schéma, Board/Doska PS, Library/Knižnica, CAM Job/Súbor CAM procesora,...

- File/Open/ - otvoriť existujúci súbor: Project/Projekt, Schematic/Schéma, Board/Doska PS, Library/Knižnica, CAM Job/Súbor CAM procesora,...

- File/Save All/Uložiť všetky otvorené súbory

- File/Close Project/Zatvoriť projekt

- File/Exit/Ukončiť Eagle [ALT+X]

VIEW/ZOBRAZIŤ

- View/Refresh/Obnoviť zobrazenie aktuálneho okna

- View/Sort/Usporiadať podľa: by name/názvu; by type/podľa typu

OPTIONS/VOĽBY

- Options/Directories... - voľby pre nastavenie adresárov 
neukladajte svoje projekty, knižnice, ... do štandardných adresárov - riziko straty pri preinštalovani programu!

  - nastavte kurzor do príslušného riadku (Libraries, ..., Projekts)

  - cez Browse vyhľadajte váš príslušný adresár

  - za štandardným adresárom (napr. $EAGLEDIR\projekts) pribudne cesta k vášmu adresáru (napr. C:\triedy) oddelená ; (bodkočiarkou)

  - potvrďte OK

  - od tohto okamžiku bude na Control Paneli v adresárovej štruktúre Projekts ponúkaný aj váš priečinok

- Options/Backup... - dialógové okno pre zálohovanie

- Options/User interface... - nastavenie užívateľského rozhrania

WINDOW/OKNÁ

- prepínanie medzi otvorenými oknami

- Window/Control Panel [ALT+0] - rýchle prepnutie na CP

- [ALT+1] ... rýchle prepnutie na ďalšie okno

- [ALT+2] ... rýchle prepnutie na ďalšie okno

Name/Mená adresárov

Najvyššie úrovne adresárového stromu reprezentujú rôzne typy súborov EAGLE:

- Libraries - knižnice

- Design Rules - pravidlá návrhu

- User Language Programs - text

- Scripts - komentár na začiatku skriptového súboru

- CAM Jobs - súbor pre technologický výstup CAM

- Projects - projekty

Kontextové menu

Kliknutím na položku na CP pravým tlačidlom myši sa otvorí kontextové menu, ktoré umožní:

- Open/Close Project - otvorí/zatvorí vybraný projekt

- New Folder - vytvorí nový adresár

- New Project - vytvorí nový projekt

- Rename - premenovanie

- Copy - kopírovanie; otvorí dialógové okno ukladania súboru. Môžete tiež použiť Drag&Drop (chytiť a ťahať)

- Delete - vymazať objekt

- Edit Description - otvorí dialógové okno pre editáciu popisov (Description). Pre formátovanie textu sa používajú HTML značky.

- Use all

- Use none

Description/Popis

Stĺpec Description v zobrazení stromu obsahuje krátky popis položky (1. riadok z informačného okna)

Informačné okno

Pravá strana Control panelu zobrazuje informáciu o aktuálnej položke adresárového stromu

EAGLE - Nová schéma

Založenie nového projektu

- Skôr, ako začnete kresliť novú schému, vytvorte si vo svojom priečinku/Folder (napr. Hrasko) nový projekt/New Projekt (napr. Zdroj) - použite kontextové menu.

- Všetky súbory patriace ku schéme (schéma, doska plošného spoja, kontrolný ERC súbor, NetList, PartList,..) budú prehľadne uložené v spoločnom projekte.

Vytvorenie novej schémy

Využite kontextové menu pre otvorený projekt (projekt je otvorený, ak symbol krúžku je zelený; ak je šedý, kliknutím naň alebo použitím kontextového menu sa dá projekt otvoriť) a vyberte voľbu New/Schematic. Otvorí sa editor schém:

Pre bežnú prácu postačí používať panel príkazov:

Vloženie symbolu (schematickej značky)

- ADD - otvorí ponuku aktívnych knižníc

- Vyhľadanie súčiastky

  - ak vieme, v ktorej knižnici sa nachádza (napr. rcl), otvoríme túto knižnicu a vyberieme konkrétnu súčiastku (!pozor!vyberáme podľa púzdra; napr. R-EU_0204/5)

  - ak poznáme názov súčiastky (príp. jeho časť), použijeme v dialógovom okne ADD pole Search/Hľadať a napíšeme názov súčiasky (časť názvu doplnenú zástupným znakom *)

  - Pokiaľ nenájdeme potrebnú súčiastku v knižniciach (mali sme pri hľadaní zapnuté všetky?!), vytvoríme si súčiastku vo vlastnej knižnici

  - špeciálnou "súčiastkou" je rámček výkresu; rámčeky sa nachádzajú v knižnici FRAMES

- Vybraný symbol umiestnime v schéme kliknutím ľavým tlačidlom myši, príp. ho najskôr pootočíme pravým tlačidlom myši

Vodivé spoje

- NET - vodiče, nositeľ el. signálu

- WIRE - všeobecnejšie, vodiče - iba v hladine 91 nets!, inak len čiarová grafika

- Zalomenie čiary môžeme meniť pravým tlačidlom alebo na paneli volieb

- JUNCTION - v prípade križovania vodičov môžeme pridať uzol

Editácia prvkov schémy

- MOVE - premiestnenie alebo otočenie objektov: 
- kliknutím na objekt ľavým tlačidlom myši a následným ťahaním premiestnime 
- kliknutím na objekt ľavým tlačidlom myši a následne pravým tlačidlom otáčame

- COPY - kopírovanie objektov
- kliknutím na objekt vznikne jeho kópia, ktorú môžeme vložiť do schémy

- MIRROR - zrkadlí obkjekty podľa zvislej osi

- ROTATE - otáčanie objektov o 90° doľava

- GROUP - výber skupiny objektov pre nasledujúci príkaz

- klikaním ľavým tlačidlom myši definujeme vrcholy polygónu, polygón uzavrieme kliknutím pravým tlačidlom myši

- ťahaním ľavým tlačidlom myši definujeme pravouhlý výber

- výber zrušíme prekreslením obrazovky (Redraw)

- následný príkaz aplikujeme na skupinu pravým tlačidlom myši

- CHANGE - zmena vlastností objektu alebo skupiny

- takto zmenené parametre zostávajú nastavené aj pre objekty pridané neskôr

- všetky hodnoty sa zadávajú v aktálnych jedotkách rastra

- zmeniť môžeme parametre:

| LAYER meno ¦ číslo | Hladina |  |
| --- | --- | --- |
| TEXT | Text |  |
| SIZE hodnota | Výška textu |  |
| RATIO hodnota | Šírka čiary písma |  |
| FONT VECTOR ¦ PROPORTIONAL ¦ FIXED | Font textu |  |
| šířka hodnota | Šírka čiary |  |
| STYLE hodnota | Druh čiary |  |
| SHAPE SQUARE ¦ ROUND ¦ OCTAGON ¦ XLONGOCT ¦ YLONGOCT | Tvar plôšky |  |
| DIAMETER diameter | Priemer plôšky/prekovu |  |
| DRILL hodnota | Vrták plôšky/prekovu/diery |  |
| SMD šírka výška | Rozmery Smd plôšky |  |
| DIRECTION NC ¦ IN ¦ OUT ¦ I/O ¦ OC ¦ HIZ ¦ SUP ¦ PAS ¦ PWR ¦ SUP | Parametre vývodu |  |
| FUNCTION NONE ¦ DOT ¦ CLK ¦ DOTCLK |  |  |
| LENGTH POINT ¦ SHORT ¦ MIDDLE ¦ LONG |  |  |
| VISIBLE BOTH ¦ PAD ¦ PIN ¦ OFF |  |  |
| SWAPLEVEL číslo |  |  |
| THERMALS ON ¦ OFF | Parametre plôch |  |
| ORPHANS ON ¦ OFF |  |  |
| ISOLATE vzdialenosť |  |  |
| POUR SOLID ¦ HATCH |  |  |
| RANK hodnota |  |  |
| SPACING vzdialenosť |  |  |
| SWAPLEVEL číslo | Parametre hradiel |  |
| ADDLEVEL NEXT ¦ MUST ¦ ALWAYS ¦ CAN ¦ REQUEST |  |  |
| CLASS číslo ¦ meno | Trieda siete |  |
| PACKAGE meno [variant] ¦ 'variant' [meno] | Púzdro |  |
| TECHNOLOGY meno [variant] ¦ 'variant' [meno] | Technólogia |  |

- CUT - kopíruje výber (GROUP) do schránky; následne je možné cez PASTE vložiť na určené miesto

- PASTE - vloží obsah schránky (CUT) do výkresu

- DELETE vymaže objekt alebo skupinu

- NAME - zobrazuje a mení názov zvoleného prvku, signálu, siete nebo zbernice

- VALUE - prvkom môžeme priradiť hodnotu (napr. 4,7K)

- SMASH - používá sa na uvoľnenie textov mena a hodnoty od objektov. Text sa potom môže presunúť alebo otočiť na inú pozíciu (MOVE)

Kontrola schémy

- INFO - zobrazí podrobnejšie údaje o objekte

- SHOW - zobrazenie podrobností objektov v ľavom dolnom rohu obrazovky. Kliknutím na vodiče je možné zvýrazniť rovnaký potenciál v schéme.

- ERC - Kontrola elektrických zásad (Electrical Rule Check)

Môžu byť vygenerované nasledujúce varovné hlásenia:

| SUPPLY Pin Pin_Name overwritten with Net_Name | vývod zdroja napájania Meno_vývodu prepísaný signálom Meno_siete |  |
| --- | --- | --- |
| NC Pin Elem._Name Pin_Name connected to Net_Name | vývod bez funkcie Meno_súčiastky Meno_vývodu pripojený k sieti Meno_siete |  |
| POWER Pin El._Name Pin_N. connected to Net_Name | napájací vývod Meno_súčiastky Meno_vývodu pripojený k signálu Meno_siete |  |
| only one Pin on net Net_Name | je pripojený iba jeden vývod k sieti Meno_siete |  |
| no Pins on net Net_Name | nie sú pripojené žiadne vývody k sieti Meno_siete |  |
| SHEET Sheet_Nr.: unconnected Pin: Element_N. Pin_N. | na liste: Číslo_listu je nepripojený vývod: Meno_súčiastky Meno_vývodu |  |

Môžu byť vygenerované nasledujúce chybové hlásenia:

| no SUPPLY for POWER Pin Element_Name Pin_Name | chýba zdroj pre napájací vývod Meno_súčiastky Meno_vývodu |  |
| --- | --- | --- |
| no SUPPLY for implicit POWER Pin El._Name Pin_Name | chýba zdroj pre implicitný napájecí vývod Meno_súčiastky Meno_vývodu |  |
| unconnected INPUT Pin: Element_Name Pin_Name | nepripojený vstupný vývod: Meno_súčiastky Meno_vývodu |  |
| only INPUT Pins on net Net_Name | iba vstupné vývody na sieti Meno_siete |  |
| OUTPUT and OC Pins mixed on net Net_Name | vývody typu VÝSTUP a OTVORENÝ KOLEKTOR sú spoločne na sieti Meno_siete |  |
| n OUTPUT Pins on net Net_Name | n výstupných vývodov pripojených k sieti Meno_siete |  |
| OUTPUT and SUPPLY Pins mixed on net OUTNET | výstupné vývody a napájecie zdroje sú spoločne na sieti Meno_siete |  |

# EAGLE - Vlastná knižnica

Eagle má množstvo štandardných knižníc dodávaných priamo s programom - nachádzajú sa v priečinku LIBRARIES/LBR.

Pre použitie knižnice pri vyhľadávaní musí byť knižnica zapnutá (zelený krúžok). Knižnice môžeme zapínať naraz všetky cez kontextové menu pre LIBRARIES voľbou Use All; príp. vypínať všetky naraz voľbou Use None. Pre zapnutie/vypnutie jednej knižnice kliknite priamo na jej symbol šedého/zeleného krúžku.

# Čo treba urobiť, keď vami požadovaná súčiastka sa v knižnici nenachádza?

# Nová knižnica/New Library

- Na Control Paneli zvoľte v menu File/New/Library - vytvorí sa nová knižnica v editačnom režime

- Uložte knižnicu cez menu File/Save do svojho priečinku (Hrasko)

- Pridajte svoj priečinok do systému adresárov Libraries: na Control Paneli menuOptions/Directories v riadku Libraries vyhľadajte (Browse) svoj priečinok; po otvorení adresárovej štruktúry Libraries bude zobrazovať aj našu knižnicu (moja.lbr) - pre jej použitie pri vyhľadávaní súčiastok musí byť zapnutá (zelený krúžok)

# Existujúca knižnica/Open Library

- Ak chceme doplniť do našej knižnice ďalšiu súčiastku, najskôr ju musíme otvoriť - na Control Paneli zvoľte v menuFile/Open/Library, príp. použite kontextové menu Open

- V otvorenej knižnici môžeme navrhovať nové súčiastky

- Po skončení uložte! (File/Save)

# Návrh vlastnej súčiastky

Každá súčiastka sa skladá zo symbolu/Symbol a púzdra/Package, ktoré sú vzájomne prepojené do súčiastky/Device. Pri návrhu postupne navrhujem jednotlivé časti. V menu LIBRARY alebo na paneli sa nachádzajú príkazy na spustenie návrhového režimu pre jednoltivé prvky: Device, Package a Symbol:

| Návrh symbolu/Symbol | Návrh púzdra/Package | Návrh súčiastky/Device |
| --- | --- | --- |
| Zvoľte menu Library/Symbol alebo kliknite na ikonu Symbol Otvorí sa dialógové okno pre výber existujúceho symbolu (v prípade jeho editácie), alebo možnosť zadať meno pre nový symbol. V prípade zadanie nového mena symbolu sa nás opýta, či chceme vytvoriť nový symbol 'MenoSymbolu' (Create new symbol 'R'?) Skôr ako začneme kresliť, je veľmi dôležité nastaviť veľkosť a jednotky rastra mriežky/Grid (menu View/Grid) Nastavenia: Display: On - zobrazí raster; Off - vypne zobrazenie rastra; prepínanie aj klávesou [F6] Style: Dots - raster zobrazí ako body; Lines - raster zobrazí ako plné čiary Size: vzdialenosť susedných bodov rastra pre práve nastavenú jednotku (0.1) ; jednotky - mic (0,001 mm), mm (milimeter), mil (0,001 inch), inch (palec = 25,4 mm); Finest - nastaví rozteč na najjemnejšiu 0,1 mic Multiple - zobrazenie len každej n-tej čiary rastra Default - nastaví štandardné hodnoty (OFF LINES INCH 0.1 1) Last - vracia naposledy nastavené hodnoty kresliť treba symetricky okolo stredu súradníc (bod 0,0 označený krížikom)! Ako prvé si vložíme PINy (prípojné miesto v schéme)- pre štandardizáciu dodržíme ich rozteč na 0,1 inch (príp. 0,05 inch); nastavíme vlastnosti: Typ - grafické zobrazenie pinu. Môže nadobúdať hodnoty: None žiadna funkcia Dot symbol inverzie (negovaný pin) Clk vstup hodinového signálu DotClk negovaný vstup hodinového signálu Popis/Visible - viditeľnosť názvov Pinu (vývod značky) a Padu (spájkovacia plôška púzdra) v schéme. Môže nadobúdať hodnoty: Off nie je viditeľné meno Pinu ani Padu Pad viditeľné je len meno Padu Pin viditeľné je len meno Pinu Both viditeľné sú mená Pinu i Padu Direction - logický popis smeru toku signálu. Prakticky slúži pre možnosť kontroly príkazom ERC a pre automatické prepojenie napájacích pinov. Môže nadobúdať hodnoty: NC nie je pripojený žiadny signál In vstup Out výstup I/O vstup i výstup (obojsmerný) OC otvorený kolektor alebo otvorené hradlo Hiz trojstavový výstup (0, 1, vysoká impedancia) Pas pasívny vstup (odpor, kondenzátor, ...) Pwr napájací signál (zdroj napájania) Sup vstup napájania (Vcc, Gnd, Vss ...) Swaplevel - číslo medzi 0 a 255. Definuje možnosť zámeny pinu s inými pinmi pre prehľadnejšie zobraznie schémy alebo plošného spoja. Hodnota 0 zakazuje prehadzovať pin s iným pinom. Hodnota väčšia ako 0 znamená, že pin môže byť prehodený s iným pinom s rovnakou hodnotou swaplevelu v rovnakej schematickej značke. NApr.: Dva vstupy hradla NAND sa môžu vzájomne zamieňať, tranzistorové piny sa nesmú zamienať! všetky voľby je možné zmeniť príkazom CHANGE pomenovanie pinov - piny automaticky program čísluje systémom P$x, kde x je poradové číslo. Ak chceme mať piny pomenované našimi menami (napr. VCC, GND, VSTUP, VYSTUP, ...), použijeme príkaz Name (na paneli alebo menu Edit/Name) piny s rovnakými menami - napr. 2 piny sa majú menovať GND. Pri definícii symbolu im dáme mená GND@1 a GND@2; v schéme sa používajú ako GND. potom nakreslíme tvar symbolu - použijeme nástroje na kreslenie geometrických tvarov; kreslí sa do vrstvy 94 Symbol doplníme označenie pomocou nástroja Text >NAME - na tejto pozícii sa bude v schéme zobrazovať označenie súčiastky (napr. R1, R2. R3,...); ukladá sa do vrstvy 95 Names >VALUE - na tejto pozícii sa zobrazuje buď zadaná hodnota, ak je to v definícii súčiastky povolené (napr. u rezistorov), alebo označenie súčiastky, ak nie je povolené value v definícii sčiastky; ukladá sa do vrstvy 96 Values |

EAGLE - Zbernica/BUS

Čo je zbernica

Zväzok súbežných vodičov

Ako kreslíme zbernicu

- - BUS - nakreslíme tvar zbernice

- - NAME - zadefinujeme názvy jednotlivých vodičov (čiarkami oddeľujeme rôzne názvy vodičov, môžeme použiť číselný interval), napr.

  - A[0..3] - vznikne zbernica so 4 vodičmi A0, A1, A2, A3

  - A,B,C,D,E,F - vznikne zbernica so 6 vodičmi

  - D[1..3],GND, VCC - vznikne zbernica s vodičmi D1, D2, D3, GND, VCC

- - NET - klikneme na zbernicu, zobrazia sa názvy vodičov, vyberieme si vodič a ťahaním ho pripojíme k vývodom súčiastok; zalamovať môžeme pravým tlačidlom myši alebo výberom na príslušnom paneli

- - LABEL - zobrazíme vodičom popisy

Kreslenie zbernice - animácia

Eagle CAD Bus Demo - animácia návrhu zbernice v programe EAGLE

Editor plošného spoja

Pre bezchybnú schému (kontrola ERC = 0 errors; 0 warnings) môžeme vygenerovať pomocou autoroutera motívy dosky plošného spoja (DPS).

- Otvorte editačný režim pre návrh DPS cez menu File/Switch to Board alebo kliknutím na ikonu Board

- Na ploche sa zobrazia nepoukladané súčiastky prepojené "gumovými/vzdušnými" vodičmi a ohraničená pracovná plocha (vo verzii Light 80x100mm)

- Pomocou nástroja move  ukladáme súčiastky na vymedzený priestor; snažíme sa o čo najoptimálnejšie uloženie z hľadiska križovania spojov

- Ešte použijeme nástroj Tools/Ratsnest , ktorý prepočíta všetky vzdušné spoje na čo najkratšie dĺžky.
Príkaz Ratsnest skontroluje tiež položenie všetkých spojov - ak sú položené všetky, v stavovom riadku vypíše hlásenie

- Ratsnest: Nothing to do!

inak sa objaví hlásenie

Ratsnest: xx airwires

kde xx je počet nepoložených vodičov.

- Zmenšíme obrysovú čiaru na optimálny rozmer - nachádza sa v hladine/Layer 20 Dimension. Autorouter uzatvorí do tohto obrysu všetky spoje, pre aurorouter sú tieto obrysy hraničné.

- Spustíme autorouter Tools/Auto  na automatické vygenerovanie vodičov.

  - Na záložke General/Všeobecné nastavíme Preferred Direction/Preferovaný smer; voľba N/A zakáže generovať vodiče na danej strane dosky (pri jednostrannom PS zakážeme stranu súčiasok TOP)

  - Polygóny ohraničujúce väčšie plochy, napr.zemného potenciálu, umiestňujeme až po navrhnutí ostatných vodičov, pretože priechody/Vias nemôžu byť umiestnené na zaplnené plochy polygónov.
Príkazom Ratsnest môžeme znovu prepočítať všetky polygóny, ktoré patria k vodičom. To je nutné pre zabránenie výpočtov vzdušných spojov, ktoré sú už pripojené k polygónom. Všetky prepočítané plochy vidíme potom v reálnom tvare. POZOR! Vykresľovanie obrazu sa tým spomalí. Ak chcemevrátiť späť pre polygóny len obrys, použijeme príkaz RIPUP. 
Automatické výpočty polygónov môžeme vypnúť príkazom SET POLYGON_RATSNEST OFF;.

  - Uzavreté oblasti ohraničené obdĺžnikom, polygónom alebo kruhom v hladinách 41 tRestrict, 42 bRestrict a 43 vRestrict sú zakázané oblasti pre ukladanie spojov a prekovených dier na hladine 1 Top (t), 16 Bottom (b), príp. 18 Vias (v).

EAGLE - Výstupy

- tlač schémy zapojenia

- elektronicky zoznam súčiastok (partlist)

- tlač motívov (vodivých obrazcov)

- tlač rozloženia súčiastok

- technologické súbory filmových predlôh pre ploter

- technologické súbory pre vrtačku

- informačné súbory kontroly ERC a DRC

Tlač schémy

- Príkazom View/Display alebo na paneli  zapneme len tie hladiny, ktoré potrebujeme vytlačiť (vytlačí sa to, čo vidíme).

- 91	Nets	vodiče

- 92	Busses	zbernice

- 93	Pins	vývody súčiastok (piny)

- 94	Symbols	schematické značky

- 95	Names	označenie súčiastok (R1, R2, ...)

- 96	Values	hodnoty, príp. typy súčiastok

- Ak chceme technický výkres (presný rozmer, ohraničenie, rohová pečiatka), kreslime schému v rámčeku z knižnice FRAMES (umiestnime ho na začiatok súradnicového systému!), napr.:

- V menu File/Print Setup... nastavte parametre tlače:

  - MIRROR - zrkadlenie výstupu - pri tlači schémy nezapínať!

  - ROTATE - otočenie výstupu o 90° - ak chceme tlačiť na šírku

  - UPSIDEDOWN - otočenie výstupu o 180°. Spolu s ROTATE celkom o 270°

  - BLACK - ignoruje nastavenie farieb hladín a tlačí všetko čierno

  - SOLID - ignoruje nastavenie druhov výplní hladín a tlačí všetko s pevnou výplňou

  - Scale factor - nastaví mierku výkresu (1 znamená 1:1)

  - Page limit - nastaví maximálny počet strán pre tlač. Ak by výkres na zadaný počet strán nevošiel, mierka bude automaticky zmenšená. Hodnota 0 znamená bez obmedzenia.

- Nastavenie strany Page...

  - Border - nastavuje ľavý(left), horný (top), pravý (right) a dolný (bottom) okraj. Preddefinované hodnoty sú prevzaté z ovládača tlačiarne.

  - Calibrate - Ak chceme použiť tlačiareň priamo na tlač výrobných podkladov spojov, musíme ju najskôr kalibrovať, aby sme dostali výkres presne v mierke 1:1 (hodnoty 1 predpokladajú, že mmierka v oboch smeroch presne súhlasí). 
POZOR! Vždy skontrolujte výslednú predlohu podľa správnej kontrolnej miery!

  - Vertical - nastavuje zvislé zarovnanie výkresu: Top (horný okraj), Center (stred) alebo Bottom (dolný okraj)

  - Horizontal - nastavuje vodorovné zarovnanie výkresu: Left (vľavo), Center (stred) alebo Right (vpravo)

  - Caption - aktivuje tlač hlavičky, obsahujíúcej čas a dátum tlače a meno súboru. Ak je výkres zrcadlený, v hlavičke sa objaví slovo "mirrored" a ak mierka nie je 1.0 je pridané do hlavičky ako f=... (mierka je uvedená na 4 des. miesta).

Export

V menu File/Export môžeme získať súbory v textovom fotmáte určené na prenos do iných aplikácií:

- NETLIST - vypíše spoje pripojené k súčiaskam

- PARTLIST - vygeneruje zoznam súčiastok

- PINLIST - vygeneruje zoznam vývodov s popisom vodičov k nim pripojených

- NETSCRIPT - vygeneruje netlist vo formáte scriptového súboru (pre ďalšie použitie)

- IMAGE - možnosť preniesť práve zobrazený obrazec do inej aplikácie

  - File - možnosť uložiť ako súbor vo vybranom grafickom formáte (bmp, png, tif,...) na určené miesto (Browse)

  - Clipboard - umiestni obrezec do schránky možnosť preniesť do inej aplikácie

  - Monochrome - obrazec prekonvertuje do čiernobieleho formátu

  - Resolution - rozlíšenie (kvalita) v dpi

  - Imagesize - veľkosť v pixeloch

Tlač motívu DPS na tlačiarni

File/Print Setup... nastavte parametre tlače:

- MIRROR

- pre stranu BOTTOM (layer 16, 17, 18, príp. 20) - áno

- pre stranu TOP (layer 1, 17, 18, príp. 20) - nie

- potlač, rozloženie súčiastok, strana TOP (layer 20, 21, 25, 27) - nie

- nespájkovateľná (STOP) maska BOTTOM (layer 20, 30) - áno

- nespájkovateľná (STOP) maska TOP (layer 20, 29) - nie

- ROTATE - otočenie výstupu o 90° - ak chceme tlačiť na šírku

- UPSIDEDOWN - otočenie výstupu o 180°. Spolu s ROTATE celkom o 270°

- BLACK - tlač na čierno

- SOLID - ignoruje nastavenie druhov výplní hladín a tlačí všetko s pevnou výplňou

- Scale factor - nastaví mierku výkresu (viď tlač schémy)

- Page limit - nastaví maximálny počet strán pre tlač (viď tlač schémy) 
Ak chcete vytlačiť plôšky a prekovy "vyplnené" (vŕtacie diery nie je vidieť), použite príkaz

- SET DISPLAY_MODE NODRILL;

POZOR! Polygóny na doskách nebudú pri tlači automaticky prepočítané a vytlačia sa iba obrysy! Pre tlač polygónov v reálnom tvare treba pred tlačou použiť príkaz RATSNEST.

CAM Processor

CAM = Computer Aided Manufacturing (počítačová podpora výroby) - umožní vytvoriť výstup na zariadenie alebo do súboru. CAM Processor umožňuje kombinovať niekoľko sád nastavení parametrov v podobe CAM Processor Job, ktoré môžeme použiť na vygenerovanie sady výstupných súborov jediným kliknutím myši.

Spustenie: menu File/CAM Processor alebo ikona na paneli

Menu CAM procesora

- File

  - Open

    - Board... - otvorí súbor dosky PS na editáciu

    - Drill rack... - otvorí súbor sady vrtákov na editáciu

    - Wheel... - otvorí súbor cloniek (pre ploter) na editáciu

    - Job... - prepne do inej úlohy alebo vytvorí novú

  - Save job... - uloží aktuálnu úlohu

  - Close - zatvorí okno CAM Processora

  - Exit - ukončí program

- Layer

  - Deselect all - zruší výber všetkých hladín

  - Show selected - zobrazí iba vybrané hladiny

  - Show all - zobrazí všetky hladiny

Nastavenie úloh v CAM procesore

- Job

  - Section - popis záložky

  - Prompt - text upozornenia pri spustení úlohy

- Output - definuje druh výstupu (tlačiarne, plotre, vrtačky ...)

  - Device - výber zo zoznamu všetkých dostupných výstupných zariadení

  - Scale - u zariadené, ktoré môžu nastaviť mierku výstupu môýeme zadať hodnoty väčšie ako 1 (zväčšenie výstupu) alebo hodnoty menšie ako 1 (zmenšenie výstupu).

  - File - meno výstupného souboru - tlačidlom File otvoríme dialogové okno pre učenie výstupného souboru (ak zadáte lan príponu, napr. .GBR, názov bude prevzatý zo vstupného súboru)

    - Výstupný súbor obsahuje údaje vytvorené CAM Processorom. Všeobecne sa používajú mená súborov:

    - Súbor	Hladiny				Význam

    - *.cmp	Top, Via, Pad			Strana súčiastok (top)

    - *.ly2	Route2, Via, Pad		Vnútorná signálová vrstva

    - *.ly3	Route3, Via, Pad		Vnútorná signálová vrstva

    - *.ly4	$User1				Vnútorná napájecí vrstva

    - ...						...

    - *.sol	Bot, Via, Pad			Strana spájkovania (bottom)

    - *.plc	tPl, Dim, tName,		Potlač strana súčiastok

    - *.pls	bPl, Dim, bName,		Potlač strana spájkovania

    - *.dcc	tPl, Dim, tName,tVal, tDocu	Tlačená dokumentácia strana súčiastok

    - *.dcs	bPl, Dim, bName,bVal, bDocu	Tlačená dokumentácia strana  spájkovania

    - *.stc	tStop				Nespájkovateľná maska strana súčiastok

    - *.sts	bStop				Nespájkovateľná maska strana spájkovania

    - *.drp	Drills, Holes, Dim		Pozície vŕtaných dier

    - *.drd	Drills, Holes			Vŕtacie údaje pre NC vŕtačku

  - Wheel - meno súboru sady cloniek (napr. .WHL) - môžeme ho vybrať otvorením dialógového okna Wheel

  - Rack - meno súboru definície vrtákov (napr. .DRL) - môžeme ho vybrať otvorením dialógového okna Rack

    - Vŕtačke musíme definovať, ktoré priemery vrtákov sú priradené kódom použitým vo výstupnom súbore. Tieto priradenia definujeme v súbore definície vrtákov, ktorý môžeme vytvoriť napr. v poznámkovom bloku. 
Príklad definície vrtákov:

    - T01   0.010

    - T02   0.016

    - T03   0.032

    - T04   0.040

    - T05   0.050

    - T06   0.070

- Offset - posun v smeroch x a y (v palcoch). Používa sa pre umiestnenie viacerých výkresov na jeden list alebo pre nastavenie počiatočného bodu plotra do dolného ľavého rohu.

- Tolerance - Ak zadáte toleranciu vrtákov a presný priemer vrtáku nie je k dispozíci, CAM Processor použije priemery vrtákov v rámci zadaných tolerancií.

- Layer - Výber kombinácie kresliacich hladín zaškrtnutím políčok v zozname hladín.