Kapacitné trimre 5kusov		:	 0.5 až 8pF, fi AIRTRONIC

Väzobné kapacity  4ks		:	1.8pF/500V, hmota NP 0

Cievky L1,L2,L3			:	Priemer postriebreného medeného drôtu 1.5mm.

Galvanické striebro 20 mikronov

Môže sa použiť aj leštený medený drôt.

Vnútorný priemer cievok 8mm , 6.25 záv..Dlžka cievok 3cm

Vstup, výstup			:	Odbočky na L1 a L3 na 0.75 záv. na studenom konci cievok.

Plechová konštrukcia		:	Postriebrený medený plech alebo leštený medený plech

hrúbky 1mm až 1.5mm

Vstuná a výstupná impedancia	:	50 Ohm

Útlm samotného filtra		:	0.6 až 0.7dB

VSWR 				:	Na 144MHz až 146MHz je lepšie ako 1.12

Pozor :  FILTER JE VHODNÝ ZARADIŤ NA VSTUP NÍZKOŠUMOVÝCH  PREDZOSILŇOVAČOV OBZVLÁŠŤ TAM KDE SÚ V BLÍSKOSTI

RôZNÉ KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA.NA VÝSTUP VYSIELAČOV LEN DO VÝSTUPNÉHO VÝKONU MAX. 5W.