Koaxiálne káble Typ 3C2V CB 50 F CB 50 C CB 100F CB 100C RG 6U/64 RG 6U/96 CB 125 RG 58U RG 213 RG 223 Elektrické parametre Impedancia[Ω] 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 Činiteľ skrátenia 0,69 0,81 0,83 0,81 0,83 0,83 0,83 0,83 0,69 0,69 0,66 Útlm [dB/100m] pri frek.10 MHz 6,2 2,29 2,29 3,2 3,1 5,7 7,6 6 8,5 4,2 4 100MHz 14 7,44 7,42 7,5 6,9 6,7 6,8 6,8 15 9 17 450 MHz 32 16,45 16,35 15 14,3 14,4 14,2 12,2 35,8 19 650 MHz 38 20,07 19,94 18,1 17,8 18 17,9 15,3 46,2 22 860 MHz 42 23,41 23,22 21,5 21,3 21,2 21,1 18,2 - - 1000 MHz 43 25,44 25,23 24 23 24 24 20 - - 2000 MHz - 35,65 36,20 34,2 33,7 33 32,8 34 - - Balenie [m] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Váha [kg] 3,1 4,2 4,0 4,5 4,3 4,4 4,6 6,2 4 16,5

Tabuľka útlumu RG 58 RG 213 diaľka(m) útlm (dB) zníženie výkonu (%) zníženie citlivosti (%) útlm (dB) zníženie výkonu (%) zníženie citlivosti(%) 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0 0.45 0.67 0.90 1.12 1.35 1.80 2.25 2.70 3.60 4.50 10 14 19 23 27 34 40 47 57 65 5 8 11 13 17 23 29 36 51 68 0.15 0.22 0.30 0.37 0.45 0.60 0.75 0.90 1.20 1.50 3 5 7 8 10 13 15 19 24 29 1.7 2.5 3.5 4.3 5.3 7.2 9.0 11.0 15.0 18.8

Typy koaxu BELDEN Typ Koaxiálné kabely BELDEN 50 Ω H 155 H 100 H 500 H 1000 RG 213 H 1001 Impedancia (Ω) 50±2,0 50±0,2 50±0,2 50±0,2 50±0,2 50±0,2 Kapacita (pF/m) 82 77 82 80 100 80 činiteľ zkrácení 0,81 0,85 0,81 0,83 0,66 0,83 Útlm pri 10MHz (dB/100m) 3,00 1,30 1,30 1,20 2,00 1,50 pri 50MHz 6,50 2,90 2,90 2,70 4,60 3,30 pri 100MHz 9,30 4,10 4,10 3,90 6,50 4,60 pri 230MHz 14,10 6,30 6,50 6,10 10,10 7,20 pri 300MHz 16,30 7,30 7,50 7,00 11,60 8,30 pri 470MHz 16,90 7,60 9,50 7,30 12,10 8,60 pri 600MHz 18,20 8,20 10,00 7,80 13,00 9,30 pri 860MHz 27,50 12,40 13,40 14,10 19,70 14,10 pri 1000MHz 30,90 13,90 14,60 13,50 22,10 16,10 pri 1350MHz 36,40 16,40 17,40 16,00 26,10 --- pri 2000MHz 45,20 20,60 22,20 20,20 32,60 24,30 pri 3000MHz 55,50 25,20 --- 24,70 40,00 31,60 Priemer vnútorný vodiča (mm) 19x0,28Cu 2,5Cu 2,5Cu 2,62Cu 7x0,75Cu 19x0,54Cu Druh dielektrika fyz. pena šek fyz. pena fyz. pena plný PE fyz. pena Priem. pres vonk. vodič (mm) 4,5 7,5 7,6 7,8 7,7 7,8 Plášť PE (PVC) PE PE PVC N.C. PVC PVC Priemer cez plášť (mm) 5,4±2,0 9,8±2,0 9,8±2,0 10,3±2,0 10,3±2,0 10,3±2,0 Prenášaný výkon (pri 40°C dl IEC96) pri 28MHz (k) 0,7 2,1 2,1 2,2 2,1 1,8 pri 144MHz (kW) 0,3 0,9 0,9 0,95 0,9 0,8 pri 432MHz (kW) 0,2 0,5 0,5 0,53 0,5 0,4 pri 1296MHz (kW) 0,1 0,3 0,3 0,31 0,3 0,25

Prehľad parametrov koaxiálnych káblov Útlm v dB/100m f/MHz Typ 10 30 50 100 145 200 400 435 500 1296 2320 3000 5000 RG-11 AU 2,2 4 7,5 11 19 60 RG-55 16 29 52 77 90 127 RG-58 CU 4,6 8 11 16,3 20 24 36 40 47 90 140 180 272 RG-142 AU 7 9 14 15 20 28 30 35 49 72 95 128 RG-174 U 12 17 29 34 45 55 60 70 110 175 220 325 RG-188 AU 12 17 28 32 40 58 68 113 165 268 RG-196 AU 22 27 43 62 95 102 300 RG-213 U 2 3,6 4,3 6,3 8,2 9,5 14,5 15 17 26 55 89 RG-213 US-100 1,8 2,5 3,2 5,9 10,1 21,1 RG-214 US 1,8 3,2 3,9 5,7 7,6 9 13 13,5 15 23,5 45 RG-223 U 4 7 13 18,5 20 30 34 38 60 85 100 151 RG-316 U 12 17 28 32 40 58 68 113 165 268 H100 2,1 2,8 4,9 8,8 16 23 H155 3,1 3,4 6,5 9,4 11,2 19,8 21,9 34,9 H500 1,3 2,9 4,1 8,7 17,4 24,1 H2000 1 2 2,7 4,8 8,5 15,7 21,8 34,8 Aircom-plus 0,9 3,3 4,5 7,4 7,5 14,5 21,5 25 34,1 Aircell-7 3,7 4,8 6,9 7,9 14,1 26,1 CF1/4"Cu2Y 2,5 5,5 9 18 CF3/8"Cu2Y 1,6 3,8 6,5 13 16 CF1/2"Cu2Y 1,2 3 5,6 10 CF5/8"Cu2Y 1 2,5 4 7,2 10 TU-165 29 41 120 TU-300 17 25 75 TU-545 9 14 45 4/S-60 2 4 7 19 60-7-2 2 7 10 17

Maximálna zaťažiteľnosť (W) f(MHz) Typ 10 30 50 100 145 200 400 435 500 1296 2320 3000 5000 RG-11 AU 420 300 95 RG-55 zaťažiteľnosť ako RG-223U RG-58 CU 550 240 125 100 90 49 31 30 20 RG-142 AU 3200 1500 850 460 320 175 RG-174 U 200 95 57 42 30 18 13 RG-188 AU 550 380 260 130 90 75 RG-196 AU 85 57 18 RG-213 U 2000 800 420 300 290 100 95 65 RG-213 US-100 2000 800 440 420 400 220 140 70 RG-214 US 2000 800 440 420 400 220 140 70 RG-223 U 950 300 200 100 68 40 RG-316 U 550 380 260 130 90 75 H100 2100 1000 530 300 H155 zatažitelnost ako RG-58CU H500 zatažitelnost ako H100 H2000 7600 1600 Aircom-plus zatažitelnost ako H100 Aircell-7 2960 850 190 CF1/4"Cu2Y 2700 1200 750 400 CF3/8"Cu2Y 4700 2800 1200 680 520 CF1/2"Cu2Y 6400 2800 1600 850 CF5/8"Cu2Y 9000 4000 2300 1350 950 TU-165 170 110 32 TU-300 660 450 150 TU-545 1700 1200 370

Ostatné elektromechanické parametre Resistancia kapa cita Priemer Polomer DC/1000 m DC/100m Typ Menov. Imp. pF/m činíte skrat Dielektr. stien vnutorny Dielektr. vnutorný ohybu kg% vnutorý vonkajši vnutorný vonkajši RG-11 AU 75 67 0,66 PE 60dB 1,2 7,3 10,3 50 13,9 22 4,1 RG-55 53,3 94 0,66 PE 100% 0,9 3 5,3 30 5 RG-58 CU 50 101 0,66 PE 60dB 0,9 2,95 5 25 4 39 13,5 RG-142 AU 50 95 0,7 PTFE 80dB 0,95 2,95 4,95 RG-174 U 50 101 0,66 PE 55dB 0,5 2,5 RG-188 AU 50 95 0,7 PTFE 0,51 2,7 RG-196 AU 50 95 0,7 PTFE 0,3 1,9 RG-213 U 50 101 0,66 PE 60dB 2,25 7,25 10,3 100 15,3 6 4,1 RG-214 US 50 101 0,66 PE 80dB 2,25 7,25 10,8 6 RG-223 U 50 101 0,66 PE 80dB 0,9 2,95 5,3 25 RG-316 U 50 95 0,7 PE 0,51 2,5 H100 50 0,84 PE/Vzd. 100% 2,5 6,9 9,8 150 11 H155 50 100 0,79 PE/Cell 100% 2,5 3,9 5,4 35 3,9 1,5 1,7 H500 50 82 0,81 PE/Cell 80db 2,5 7 9,8 75 10,7 H2000 50 80 0,83 10,3 Aircom+lus 50 84 0,84 PE/Vzd. 100% 2,7 7,2 10,3 100 15 Aircell-7 50 74 0,83 PE/Vzd. 100% 1,85 5 7,3 25 7,2 0,86 0,85 CF1/4" 50 Pena 100% 8 CF3/8" 50 Vzduch 100% 15 CF1/2" 50 Pena 100% 15,9 CF5/8" 50 Vzduch 100% 23 TU-165 50 95 0,7 PTFE 100% 0,51 2,19 TU-300 50 95 0,7 PTFE 100% 0,93 3,58 TU-545 50 95 0,7 PTFE 100% 1,63 6,35 60-7-2 60 85 0,66 PE 1,5 6,6 8,8 4/S-60 60 75 0,77 PE-Cell 50dB 1,4 4,9 7 60 59 12 11

Konštrukcia Typ Vnútorny vodič Stienenie RG-11 AU 7x0,4 Cu, extrudiert Cu, ausgeglueht 75 Ohm ! RG-55 1x0,9 Cu, cínov Cu, cínov dvojité stienenie RG-58 CU 19x0,18 Cu, extrudiert Cu, cínov dvojité stienenie RG-142 AU 1x0,99 St/Cu, striebrený Cu, striebrený dvojité stienenie RG-174 U 7x0,16 St/Cu, ausgegl. Cu, cínov RG-188 AU 7x0,17 St/Cu, striebrený Cu, striebrený RG-196 AU 7x0,1 St/Cu, striebrený Cu, striebrený RG-213 U 7x0,75 Cu, ausgeglueht Cu, ausgeglueht MIL RG-213 US-100 7x0,75 Cu, ausgeglueht Cu-Folie+Cu-Geflecht MIL-C-17 RG-214 US 7x0,75 Cu, striebrený Cu, striebrený dvojité stienenie RG-223 U 1x0,9 Cu, striebrený Cu, striebrený dvojité stienenie RG-316 U 7x0,17 St/Cu, striebrený Cu, striebrený H100 1x2,5 Cu, blank-weich Cu-Folie+Cu-Geflecht blank H155 19x0,28 Cu, blank-weich Alu-Folie + verz. Cu-Geflecht H500 1x2,5 Cu, blank-weich Cu-Folie+Cu-Geflecht blank Aircom-plus 1x2,7 Cu, blank-weich Cu-Folie+Cu-Geflecht blank Aircell-7 19x0,37 Cu, blank-weich Cu-Folie+Cu-Geflecht blank CF1/4"Cu2Y 1x Cell-Flex CF3/8"Cu2Y 1x Cell-Flex CF1/2"Cu2Y 1x Cell-Flex CF5/8"Cu2Y 1x Cell-Flex TU-165 1x0,51 Cu, striebrený Cu, Rohr, blank Semi-Rigid TU-300 1x0,93 Cu, striebrený Cu, Rohr, blank Semi-Rigid TU-545 1x1,63 Cu, striebrený Cu, Rohr, extrudiert Semi-Rigid 4/S-60 1x1,4 Cu, striebrený Cu, 60 Ohm ! 60-7-2 1x1,5 Cu, ausgeglueht Cu, ausgeglueht 60 Ohm !