Obrázok  temp9000.bmp  je : Pohľad na vf  filter pre pásmo 144 až 146MHz. Filter je stavaný pre vf výkony až do 2kW.Kapacity filtra C1 a C2 sú z dvojplátovaného teflónu zo skleneným vláknom obchodne zvaným DUROID o hrúbke 1,5mm . Cievky – indukčnosti sú z medeného plechu o hrúbke 1mm a šírke 3,5mm. Cievky sú pripájané cínom z vyššou taviacou teplotou ktorý obsahuje Cín 96,5%, striebra 3% a medi 0,5%..

Obrázok temp9006.bmp je priebeh filtra kde

Značka 1 a 2 sú na frekvenciách 144 a 146Mhz,

Značka 3 je 288MHz / druhá harmonická/, je  potlačená cez 28dB

Značka 4 je 432Mhz /tretia harmonická/, je potlačená  cca 50dB

Obrázok temp9007.bmp je priebeh prispôsobenia filtra

Značka 1 = 144Mhz  zobrazuje SWR = 1,028

Značka 2 = 146Mhz  zobrazuje SWR = 1,067

Obrázok temp9003.bmp zobrazuje priebeh útlmu filtra

Značka 1 = 144Mhz útlm včítané koax prepojov je 0,3139dB mínus prepoje 0,24dB takže útlm  filtra je = 0,078dB

Značka 2 = 146Mhz útlm včítane koax. prepojov je 0,3196dB mínus prepoje 0,24dB takže útlm filtra je = 0,079dB