JMÉNO Vladimír Kůřil  , OK2BN      vkuril@seznam.cz  tel.608823140

# Rekonstrukce lineárního PA z R140

Je výhodná vzhledem k tomu, že obsáhne celý krátkovlnný  rozsah 1,5–30 MHz.

Rekonstruovaný koncový stupeň vozidlové vojenské radiostanice R140 je určen pro amatérské účely, Tento článek však není stavebním návodem s podrobnou dokumentací, podle které by  mohli další radioamatéři provádět  přestavbu PA ,spíše informovat radioamatérskou veřejnost o další variantě přestavby PA,vycházejíce s předešlých již publikovaných přestaveb v časopise Radioamatér.

Když jsem letošního roku na celostátním setkání radioamatérů nabízel k prodeji tento PA,vzbudil docela velký zájem s různými pohledy na tuto rekonstrukci i když obchodně  úspěch nezaznamenal

Porovnáme-li však cenu zrekonstruovaného PA s továrními provedeními různých výrobců PA je cena  vzhledem k její užitnosti nepochybně mnohem výhodnější ,nemluvě o robustnosti a tedy trvanlivosti.

Nejkritičtěji byly hodnoceny rozměry,které jsou skutečně vůči továrním provedení mnohem větší,ovšem velikost je daná  provedením výrobce. Skutečně lze této rekonstrukci vytknout nevyvážený poměr váha – výkon.

Na druhou stranu je nutno podotknout,že koncový stupeň je ve všech směrech předimenzován,což plyne z vojenského použití. Dále je nutno podotknout že mechanická konstrukce je v amatérských podmínkách prakticky nerealizovatelná svou složitostí a důkladností ,která vyplývá z jeho původního  vojenského využití

Mechanické paměti předvoleb je skutečně  mechanicky velmi složitá konstrukce, avšak zvyšuje komfort obsluhy,protože lze pásma přepínat pouhým přepínáním tlačítek  z ovládací skříňky.

V další variantě je přestavba tohoto PA na vyšší výkon s elektronkou GU 78b. V tomto případě však původní třífazový transformátor výkonově nedostačuje a je nutno jej nahradit. Jako optimální se jeví náhrada třemi toroidními transformátory o napětí sekundáru 1350V-  1A ,primární vinutí je vhodné na sdružené  napětí 400V v zapojení do trojúhelníka. Sekundární  vinutí zapojit do hvězdy s usměrňovačem v šestipulsním zapojení . Vzhledem k velkému počátečnímu proudu při připojení na síť jsou do jednotlivých fází zapojeny s předřadnými odpory 25 ohmů,25W s časovým omezením na několik milisekund,pak jsou tyto odpory přemostěny kontakty  původního ruského  třípólového relé .

Z vozidlové radiostanice je použit blok koncového stupně s elektronkou GU 43B ,která je nahrazena  paticí a elektronkou GU 78b. Rozměrové zde nevzniká žádný problém a celkem snadno lze provést

výměnu.

Toroidní transformátory se namontují na původní místo síťového transformátoru. Na desce usměrňovače  vyměnit diody  BY 259 nebo BY550 .Pro jmenovitý proud elektronky GU 78b 2,5A

Je nutní minimální kapacita 16M. Z rozměrových důvodů jsou použity elektrolytické kondenzátory 400M,450V v sériovém zapojením na napětí 4000V.

Je použita i stávající tlumivka . Z původního VN  bloku je demontována veškerá stará elektroinstalace a je provedena nová. Původní spínací výkonová relé jsou použita, rovněž tak i ovládací relé. Přední panel zůstal nezměněn a jsou použity i původní kontrolky a hlavní vypínač.

Vzhledem k použití původního rámu je blok napájení pro ostatní elektrody elektronky GU 78b,je použit  samostatný „šuplík“,který obsahuje veškeré stabilizované napájecí zdroje  a je zároveň vybaven kontrolkami ,pojistkami a ovládacími prvky. V tomto konkrétním případě byly použity původní stavební prvky(kontrolky,spínače).

Zde jsou umístěny bloky napájení G1, G2 a anod budících elektronek 6E5P (svazkové tetrody s anodovou ztrátou 8 W). Jsou zde také bloky pro napájení ovládacích obvodů relé a také zdroj řídícího napětí pro automatickou předvolbu používaných kmitočtových pásem.

Ve stávajícím bloku VN jsou v záporné větvi odpory, které byly použity v původním uspořádání a slouží pro hlídání maximálního anodového proudu elektronky  2A, příslušné relé může eventuálně odpojit G2 a elektronku odlehčit.V konkrétném případě je zapojena pouze kontrolka přetížení,která upozorní obsluhu,ktrrá pak snížením výkonu upraví standardní režim elektronky .Blokování G2 se neosvědčilo při závodních činnostech,kdy může dojít k časovým ztrátám a ztrátám spojení.

Transformátor VN je k síti připojován stávajícím třífázovým stejnosměrným relé (stykačem) a je zpožděno po zapnutí žhavení o cca 3–4 min, jak uvádí původní návod. Obvod zpoždění je realizován standardním zapojením s časovačem NE555. Obvod je umístěn v krabičce z FeSn plechu a příslušně ošetřen vůči vf. Pro případ poruchy je tento obvod přemostěn spínačem, kterým můžeme překlenout časovač a spínat VN trafo manuálně.

Vzhledem k tomu,že jsou použita tři toroidní trafa a v konkrétním  případě  jsou primáry na 230V je nutný měkký rozběh a proto je použit sekvenční časový spínač asi 200ms,který spíná další výkonové relé,které svými kontakty překlene předřadné odpory 40 ohmů na primární straně toroidů. Impuls k sepnutí časovače je odvozen od kontaktu jazýčkového relé,které je vyhodnoceno skutečným proudem cívky výkonového relé,které v časové sekvenci spíná jako první. Tímto je zaručeno,že se odpory vždy zařadí  do primáru toroidů.

Pro případné přepínání pásem je použit další spínač, kterým vypínáme třífázové relé trafa. V tomto případě je časovač již trvale aktivní.Doutnavka na panelu signalizuje toroidní trafa pod napětím.

Ostatní napětí pro PA jsou stabilizovaná. Stabilizovaný zdroj pro G2 +350V  je tvořen použitím paralelního stabilizátorem s operačním zesilovačem 748 a tranzistorem Mosfet,ošetřený.

varistorem, který se otevírá při napětí 400 V a přepětí se spotřebovává na odporu cca 1k5.

Obvod G2 je navíc ošetřen nadproudovou ochranou, která spolehlivě odpojí VN trafo při dosažení proudu G2 100 mA. Úbytek napětí na odporu 27 Ω vybaví přes optočlen a výkonový tranzistor bistabilní relé , které svými kontakty signalizuje překročení maximálního proudu G2 a zároveň odpojuje obvody pomocných relé PTT,takže PA  je odlehčen odpojením buzení. Druhá cívka tohoto relé je pak vybavena  potvrzovacím tlačítkem, které opět po odstranění případného problému umožní normální provoz PA.Je označen jako RESET G2

Zde bych si dovolil informovat o získané zkušenosti ,kdy se již na jiném zrekonstruovaném PA  vyskytovala závada,která měla za následek zničení elektronky,(nebyla použita tato ochrana), po doplnění touto ochranou se  snadno identifikovala závada na výstupním anténním relé.Pro operátora nebyla patrná vůbec výchylka na ampérmetru G2 a ochrana vybavila přetížení nad 60mA a přetížení indikovala kontrolka na předním panelu.

Ovládací napětí +24 V a –27 V jsou stabilizována obvody LM350. Zapojení je jednoduché a spolehlivé, napětí pro G1 je stabilizováno opět paralelním tranzistorovým stabilizátorem a je nastaveno na –105 V.

. Anodové napětí 220 V pro anody budících tetrod 6E5P je stabilizováno opět sériovým tranzistorovým stabilizátorem. Pro veškerá napájení je použito jedno toroidní trafo, které poskytuje všechna potřebná napětí pro ovládání PA a ostatní elektrody elektronky.

Vlastní PA jsem chtěl zachovat v původním zapojení,kde ovládací napětí -27V je použito pro přepínání předvoleb,ale i k přepínání předpětí koncové elektronky GU 43b.

Důležitá úprava také spočívá v důkladném chlazení  PA,který  je vybaven radiálním ventilátorem, který by měl dávat cca 250 l/min s tlakem asi 220Pa. . Je použitý ventilátor od firmy ZIEHL-ABEGG, Proro další rekonstrukce hodlám využít pouze ventilátory ZIEHL-ABEGG, které spolu s autotrafem, určeným pro regulaci otáček, poskytuje v pěti rozsazích širokou možnost regulace pro různé druhy provozu. V obou případě je nutno upravit původní nasávací otvor pod paticí elektronky. Zkušenost z provozu ukázala optimalizovat otáčky přepínáním napětí pro různé druhy provozu. Pro provoz SSB a CW lze používat napětí pouhých 100V, ale v v provozu RTTY je nutné použít napětí v rozsahu 170-230V . V tomto případě se  z PA stává docela solidní topné těleso,které vyhřeje provozní místnost.  Mechanicky se osvědčila úprava v montáži plastové PP trubky o průměru 110 mm. Na výstup lze použít další rouru 110 mm,kterým lze ztrátové teplo odvádět mimo provozní místnost

V zadní části bloku je instalováno  Vakuové relé Siemens VR 420.,které by mělo po výkonové stránce vyhovět.

Vstupní obvody jsou ošetřeny vstupním děličem z TRX, je dimenzován na cca 100 W.

Celý komplet je umístěn v původním rámu  hliníkového odlitků bloků původní R 140a oplechován natřeným FE plechem. Vzhledem k velké váze je rám doplněn kolečky o průměru 25mm, aby byla usnadněna manipulace.

Ještě jedna zmínka: využil jsem desky ochrany VN trafa z původní zdroje, zrušil jsem pouze proudový měnič a využil jen druhé půlky, kde jsou dva odpory – 5,6 Ω pevný a1,5 Ω stavitelný, na kterém při překročení anodového proud vzniká úbytek napětí cca 3 V; k němu je zapojeno původní ruské relé s cívkou právě na toto napětí. Kontakty tohoto relé dle výše uvedeného  popisu signalizují kontrolku přetížení. Další ochrana G2 mřížku odpojuje při ztrátě anodového napětí. Relé je těsně za výstupem stabilizátoru a ještě na desce stabilizátoru G2 je zapojen jeden varistor 400 V, druhý je pak ještě v patici elektronky. Je to možná přehnaně, ale při kusové výrobě navýšení ceny není podstatné.

PA je navíc doplněn ještě ovládací skříňkou s desetipolohovým přepínačem Isostat a vypínačem pro vypnutí VN při přepínání pásem. Většinou používám stíněný kabel s PC konektory CANON .Na předním panelu je k tomu přichystán příslušný konektoru.Délka kabelu je přizpůsobena konkrétnímu požadavku operátora.

PA je navíc doplněn ovládací skříňkou ,kterou je možnost ovládat z hlediska operátora základní funkce provozu. V tomto případě je nutné vypínače PTT , PTT, VN do polohy vypnuto,protože na ovládací skříňce jsou tyto vypínače zapojeny paralelně,takže obsluha může ovládat zapnutí VN,zapnutí PTT, PTT ručně,Reset G2 a kontrolky G2  a přetížení.

Pro ovládání přepínání  pásem PA a Tuneru je použit desetitlačítkový přepínač,který je připojen na -27V. Pro všestrannější použití ovládací skříňky je navíc vybaven  stabilizovaným zdrojem 1,5V- 28V  5A pro případné napájení dalších zařízení potřebných k provozu.

Ovládací skříňka  je propojena s PA stíněným kabelem konektory URS.

Výhodnost spočívá v tom,že lze PA umístit mimo dosah operátora a ovládací skříňku umístit na výhodnou pohodu v zorném poli operátora.

Připojení PA je možno pomocí třífázové zásuvky do třífázové sítě.

V příloze jsou fotografie  PA a různé detaily provedení.

.